РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2018 года                                                                                      № 295

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Шуйского сельского поселения на 2018-2035 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» администрация Шуйского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Шуйского сельского поселения на 2018-2035 годы.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Шуйского сельского поселения.

Глава Шуйского сельского поселения                                          А.В. Соколова

Приложение

к постановлению администрации

Шуйского сельского поселения

от 25.10.2018 № 295

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Шуйского сельского поселения на 2018-2035 годы

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	7

2.1	Анализ положения Республики Карелия в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Шуйского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	7

2.2	Социально-экономическая характеристика Шуйского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	10

2.3	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	13

2.3.1	Автомобильный транспорт	13

2.3.2	Водный транспорт	13

2.3.3	Воздушный транспорт	13

2.3.4	Железнодорожный транспорт	13

2.4	Характеристика сети дорог Шуйского сельского поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог	14

2.5	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Шуйском сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)	17

2.6	Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	17

2.6.1	Автомобильный транспорт	17

2.6.2	Водный транспорт	18

2.6.3	Воздушный транспорт	18

2.6.4	Железнодорожный транспорт	18

2.7	Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	19

2.8	Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	19

2.9	Анализ уровня безопасности дорожного движения	19

2.10	Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	20

2.11	Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Шуйского сельского поселения	20

2.12	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Шуйского сельского поселения	21

2.13	Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	23

3	ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	25

3.1	Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения	25

3.2	Прогноз транспортного спроса Шуйского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	28

3.3	Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	29

3.4	Прогноз развития дорожной сети	30

3.5	Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	31

3.6	Прогноз показателей безопасности дорожного движения	31

3.7	Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	31

4	УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	33

5	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	34

5.1	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	34

5.1.1	Автомобильный транспорт	34

5.1.2	Водный транспорт	34

5.1.3	Воздушный транспорт	34

5.1.4	Железнодорожный транспорт	34

5.2	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	34

5.3	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	34

5.4	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	34

5.5	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	35

5.6	Мероприятия по развитию сети дорог	35

6	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	36

6.1	Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	36

6.2	Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем	36

6.3	Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	36

6.4	Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	36

7	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	37

8	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	39

9	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОЕСЛЕНИЯ	41

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Шуйского сельского поселения на 2018-2035 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 29.07.2017); СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный план Шуйского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Администрация Шуйского сельского поселения Юридический и почтовый адрес: 185504, Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Школьная, д. 13 Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» Юридический и почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д.56, оф.202 |
| Цели и задачи программы | Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Задачи программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности), на территории муниципального образования; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании; д) создание условий для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции), со 100% в 2017 году до 10% в 2035 году; увеличение доли пешеходных переходов, тротуаров соответствующих требованиям до 100%. строительство автомобильных дорог. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы – 2018-2035 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2018 года по 2022 год; второй этап – с 2023 года по 2035 год. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; в) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного; г) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; д) мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов. е) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; ж) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; з) мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования – 92690 тысяч рублей, из них: за счет средств муниципального бюджета – 92690 тысяч рублей. внебюджетные средства – 0 тысяч рублей. Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ. |

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Анализ положения Республики Карелия в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Шуйского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Анализ положения Республики Карелия

Республика Карелия – субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.

Столица – город Петрозаводск.

Образована в 1920 году как Карельская трудовая коммуна, с 1923 года является республикой.

Западная граница Карелии совпадает с государственной границей Российской Федерации и Финляндии. На востоке Карелия граничит с Архангельской областью, на юге – с Вологодской и Ленинградской областями, на севере – с Мурманской областью.

Республика Карелия включает 18 административно-территориальных единиц, в том числе:

- городские округа,

- 16 муниципальных районов в составе:

- 22 городских поселений,

- 87 сельских поселений.

В Республике Карелия 818 населённых пунктов, в том числе:

- 13 городов,

- 11 посёлков городского типа,

- 794 – посёлков, сёл и деревень.

Рисунок 2.1 – Административно-территориальное деление Республики Карелия

Из-за малой плотности населения в Карелии, дорожная сеть не является значительно разветвлённой. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 7822 км. Асфальтированы только основные автомагистрали и небольшие участки дороги вдоль крупных населённых пунктов. Также активно ведётся строительство новых трасс и участков трасс.

Железнодорожный транспорт в Карелии – одна из важнейших составляющих инфраструктуры экономики. Это 2800 километров железнодорожных путей, 4 отделения Октябрьской железной дороги (Мурманское, Петрозаводское, Волховстроевское, Санкт-Петербургское) и Архангельское отделение Северной железной дороги.

Анализ положения Шуйского сельского поселения

Шуйское сельское поселение – муниципальное образование в составе Прионежского района Республики Карелии России. Административный центр – посёлок Шуя.

Расположение: северная часть Прионежского района. Прионежский район находится в юго-восточной части Республики Карелия. Территория ограничена на востоке и северо-востоке Онежским озером и Петрозаводским городским округом, на севере и северо-западе – Кондопожским и Медвежьегорским районами Республики Карелия, на западе – Пряжинским районом Республики Карелия, на востоке – Пудожским районом Республики Карелии, на юге – Подпорожским районом Ленинградской области.

Общая площадь территории Прионежского района – 4475 км².

Рисунок 2.2 – Административно-территориальное деление Прионежского района Республики Карелия

Шуйское сельское поселение граничит:

- на севере – с Кондопожским районом;

- на востоке – с Заозерским сельским поселением;

- на юге – с Нововилговским и Мелиоративным сельскими поселениями и Петрозаводским городским округом;

- на западе – с Чалнинским и Гарнизонным сельскими поселениями.

Социально-экономическая характеристика Шуйского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Общие сведения о поселении приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Общие сведения о поселении

| Наименование | Шуйское сельское поселение |
| --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Прионежского муниципального района Республики Карелия |
| Административный центр поселения | поселок Шуя |
| Административный центр района | город Петрозаводск |
| Географические координаты | 61°53'23'' с.ш. 34°14'59'' в.д. |
| Расстояние от административного центра поселения до административного центра района, км | 3,3* |
| Численность населения на 01.01.2018 г., тыс. чел. | 4,508 |
| Площадь территории поселения, га | 23540 |

*- по автомобильной дороге

Сведения о населенных пунктах, входящих в состав поселения, приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Сведения о населенных пунктах

| Наименование населенного пункта | Расположение | Расстояние от центральной части п. Шуя, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| *п. Шуя | Центральная часть поселения, к западу от оз. Логмозеро, на р. Шуя | - | 802 |
| п. Карельская Деревня | Северная часть поселения, восточный берег оз. Кончезеро | 14,3 | 34 |
| д. Косалма | Северная часть поселения, между оз. Ушкозеро и оз. Кончезеро | 15,2 | 32,7 |
| д. Намоево | Северо-западная часть поселения, на берегу оз. Ушкозеро | 20,2 | 42 |
| д. Царевичи | Северная часть поселения, между оз. Ушкозеро и оз. Кончезеро | 13 | 10,9 |
| д. Шуйская Чупа | Центральная часть поселения, юго-западный берег оз. Кончезеро | 8,1 | 13,5 |
| Населенные пункты, входящие в состав п. Шуя |
| д. Верховье | Центральная часть поселения, южный берег оз. Ушкозеро | 5,2 | - |
| д. Маткачи | к Западу от д. Верховье | 6,5 | - |
| д. Бесовец (Верхний) | Юго-западная часть поселения, на р. Шуя | 8,1 | - |
| д. Бесовец (Нижний) | Юго-западная часть поселения, на р. Шуя | 5,2 | - |
| ст. Шуйская | Центральная часть поселения, к югу от оз. Кончезеро | 3,1 | - |
| Основание Источник | Схема территориального планирования Прионежского муниципального района | Собственные измерения |

*Включая площади населенных пунктов, входящих в состав п. Шуя.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

В Шуйском сельском поселении проживает 3964 человека.

Динамика численности населения представлена в таблице 2.3

Таблица 2.3

Динамика численности населения Шуйского сельского поселения

| Численность населения |
| --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 4214 | 4106 | 4137 | 4200 | 4340 | 4508 | 4537 |

Социальная инфраструктура

В настоящее время в сельском поселении сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, но уровень обеспеченности ими жителей поселения различен.

Перечни объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Объекты общественного, делового и рекреационного назначения

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Объекты здравоохранения |
| П | Амбулатория | п. Шуя, ул. Школьная, 12 |
|  | Пункт скорой помощи |  |
| Объекты образования и просвещения |
| Р | Учебная база Республиканского детского эколого-биологического центра им. Кима Андреева | к западу от д. Маткачи, входящей в состав п. Шуя |
|  | Учебно-производственная база сельскозяйственного факультета Петрозаводского государственного университета | п. Шуя (юго-западная часть) |
| П | Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1 с учреждением дошкольного образования | п. Шуя, ул. Дорожная, 1 п. Шуя, ул. Советская, 3 |
|  | Шуйская детская музыкальная школа | п. Шуя, ул. Южная, 1 |
|  | Детский сад «Боровичок» | ст. Шуйская, входящая в состав п. Шуя, Кондопожское шоссе, 5 |
| Объекты культуры |
| П | Шуйский центр культуры | п. Шуя, ул. Школьная, 10а ст. Шуйская, Петровское шоссе, 2а |
|  | Библиотека | п. Шуя, ул. Школьная, 10а ст. Шуйская, Петровское шоссе, 2а |
| Объекты общественного управления |
| П | Администрация и Совет Шуйского поселения | п. Шуя, ул. Школьная, 13 |

Анализ экономической ситуации

Комплексные производственные зоны и кластеры на территории поселения отсутствуют.

Перечень производственных предприятий, расположенных на территории поселения, приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Производственные объекты

| Наименование | Месторасположение | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| Тепличное хозяйство | п. Шуя, правый берег р. Шуя, у автомобильного моста | Растениеводство |
| Столярные мастерские | п. Шуя (юго-восточная часть) | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных стандартных изделий |
| Деревообрабатывающее предприятие | ст. Шуйская, входящая в состав п. Шуя, Кондопожское шоссе (центральная часть) | Деревообрабатывающее производство |
|  | ст. Шуйская, входящая в состав п. Шуя (южная часть) |  |
| Деревообрабатывающее предприятие | К югу от п. Шуя | Деревообрабатывающее производство |
| Животноводческая ферма | п. Шуя (северная часть) | Разведение крупного рогатого скота |
| Страусиная ферма | д. Бесовец (Нижний), входящая в состав п. Шуя (южная часть) |  |
| Склад горюче-смазочных материалов | К югу от ст. Шуйская, входящей в состав п. Шуя Шуйское шоссе, 22 км | Склад горюче-смазочных материалов |
| Склад леса | ст. Шуйская, входящая в состав п. Шуя | Материальный склад |
| Склад ГСМ котельной | п. Шуя, ул. Садовая | Склад горюче-смазочных материалов |
| Предприятие по обслуживанию автотранспорта | п. Шуя (юго-западная часть) |  |
| Производственная база | п. Шуя (юго-западная часть) |  |

Анализ транспортной инфраструктуры

Транспорт общего пользования на территории поселения представлен следующими видами:

- автомобильный;

- железнодорожный;

- воздушный (радионавигационные объекты).

Водный транспорт на территории поселения не обслуживается.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- обеспечение удобных транспортных связей между жилыми и сельскохозяйственными, производственными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечение максимального удобства движения транспорта и пешеходов;

- разработка научно-обоснованной детальной программы развития транспортного комплекса муниципального образования.

Оценка транспортного спроса

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

Ввиду малочисленности населенных пунктов, их небольшой площади территории, передвижения внутри населенных пунктов осуществляется в основном пешим ходом до объектов социальной сферы и трудовой деятельности.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт

Основными транспортными коммуникациями сельского поселения являются автомобильные дороги федерального и регионального значения, имеются автодорожные выходы практически во все пограничные муниципальные образования. Кроме того, на территории поселения имеется ряд дорог местного значения, обеспечивающих подъезд от основной дорожной сети к населенным пунктам. Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования составляет 94,7 км.

Пути сообщения в населенных пунктах поселения представлены поселковыми дорогами, совпадающими с направлениями внешних автомобильных дорог, улицами в жилой застройке, проездами. Также действует сеть подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, отдельным частям населенных пунктов, к рекреационным зонам.

Внешнее сообщение поселения осуществляется в следующих направлениях:

- север – г. Кондопога;

- юг – г. Петрозаводск;

- запад – г. Суоярви;

- юго-запад – г. Олонец.

Основное направление – г. Петрозаводск.

Перечень автотранспортных предприятий, расположенных на территории поселения приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

| Наименование | Месторасположение | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| Автозаправочная станция | к югу от ст. Шуйская, входящей в состав п. Шуя | Заправка легковых и грузовых автомобилей |
| Комплекс придорожного сервиса | ст. Шуйская | Заправка и техническое обслуживание легковых и грузовых автомобилей |
| Стоянка автомобильного транспорта | п. Шуя (северо-восточная часть) | Штрафная автостоянка |
| Стоянка грузового транспорта | д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п. Шуя |  |
| Станция технического обслуживания автомобильного транспорта | ст. Шуйская, входящая в состав п. Шуя (северная часть) | СТО |

Водный транспорт

Водный транспорт на территории поселения не обслуживается.

Воздушный транспорт

К западу от границы поселения на территории Гарнизонного сельского поселения расположен международный аэропорт г. Петрозаводска. На территории Шуйского поселения к северу и на западе д. Верховье, входящей в состав п. Шуя, расположены его радионавигационные объекты.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт общего пользования на территории поселения обслуживается Петрозаводским отделением Октябрьской железной дороги. По территории поселения проходят железнодорожные ветки федерального значения, характеристики которых приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Характеристики железных дорог общего пользования
(линейные объекты)

| Наименование | Количество путей | Протяженность в пределах поселения, км |
| --- | --- | --- |
| Северный ход Октябрьской железной дороги – «Петрозаводск - Мурманск» | 1 – до о.п. Шуйский Мост, далее – 2 | 22 |
| Ветка Октябрьской железной дороги «Томицы – Суоярви 1» | 1 | 7 |

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными, приведен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными

| Наименование | Вид объекта |
| --- | --- |
| Северный ход Октябрьской железной дороги – «Петрозаводск - Мурманск» |
| Лучевой (434 км) | Станция |
| 427 км | Остановочный пункт |
| Шуйская (423 км) | Станция и вокзал |
| Шуйский Мост (417 км) | Остановочный пункт |
| Ветка Октябрьской железной дороги «Томицы – Суоярви 1» |
| 527 км | Остановочный пункт |

Характеристика сети дорог Шуйского сельского поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Основными транспортными коммуникациями сельского поселения являются автомобильные дороги федерального и регионального значения, имеются автодорожные выходы практически во все пограничные муниципальные образования. Кроме того, на территории поселения имеется ряд дорог местного значения, обеспечивающих подъезд от основной дорожной сети к населенным пунктам.

Характеристики автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории поселения приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Характеристики автомобильных дорог общего пользования (линейные объекты)

| Наименование автодороги | Протяженность, км | Покрытие (категория) |
| --- | --- | --- |
|  | Общая | В пределах поселения | Техническая категория | Грунтовое |
|  |  |  | II | III | IV | V |  |
| Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия соответствует II технической категории | 1592 | 22,25 |  | 22,25 |  |  |  |
| Автомобильная дорога регионального значения «ст. Шуйская – Гирвас» | 65,9 | 20,4 |  | 20,4 |  |  |  |
| Автомобильная дорога регионального значения «Петрозаводск – Шуя» (Шуйское шоссе) | 7,2 | 7,2 |  |  |  | 7,2 |  |
| Автомобильная дорога регионального значения А-133 «Петрозаводск – Суоярви» | 134 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога регионального значения «Подъезд к коттеджному поселку «Лучевое-2» | 2,9 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |
| Автомобильная дорога регионального значения «Автодорога Р-21 «Кола» - д. Верховье – д. Маткачи» | 6,6 | 6,6 |  |  |  | 6,6 |  |
| Автомобильная дорога регионального значения «Автодорога А-133 «Петрозаводск – Суоярви» - д. Намоево» | 15,4 | 11 |  |  |  | 11 |  |
| Автомобильная дорога местного значения Прионежского муниципального района «Подъезд к п. Карельская Деревня» | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Автомобильная дорога регионального значения «Автодорога Р-21 «Кола» - коттеджный поселок «Лучевое» | 6,5 | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |
| Автомобильная дорога регионального значения «Подъезд к коттеджному поселку «Лучевое» | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Автомобильная дорога регионального значения «д. Шуйская Чупа – д. Верховье» | 3,7 | 3,7 |  |  |  |  | 3,7 |
| Итого по поселению: |  | 94,7 | 7,5 | 38 | 0 | 40,8 | 8,5 |

Дорожно-транспортная сеть Шуйского сельского поселения состоит из дорог, предназначенных для не скоростного движения с двумя полосами движения шириной полосы 3 метра. Дороги расположены в границах населенного пункта в связи с этим скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 20 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

В таблице 2.10 приведен перечень дорог населенных пунктов.

Таблица 2.10

Перечень объектов улично-дорожной сети местного значения Шуйского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Тип покрытия | Кадастровый № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога ул. Совхозная пос. Шуя | 122 | Асфальт, грунт | 10:20:0000000:2507 |
| 2 | Автодорога ул. Речная пос. Шуя | 1235 | Асфальт | 10:20:0000000:2518 |
| 3 | Автодорога ул. Северная пос. Шуя | 1486 | Грунт | 10:20:0010114:272 |
| 4 | Автодорога ул. Луговая пос. Шуя | 411 | Грунт | 10:20:0000000:10467 |
| 5 | Автодорога ул. Полевая пос. Шуя | 1240 | Асфальт, грунт | 10:20:0000000:2671 |
| 6 | Автодорога ул. Полевая-2 пос. Шуя | 851 | Грунт | 10:20:0000000:10478 |
| 7 | Автодорога ул. Заречная пос. Шуя | 210 | Грунт | 10:20:0010109:120 |
| 8 | Автодорога ул. Западный тупик пос. Шуя | 267 | Грунт | 10:20:0000000:10485 |
| 9 | Автодорога ул. Школьная пос. Шуя | 1316 | Асфальт | 10:20:0000000:2488 |
| 10 | Автодорога ул. Садовая пос. Шуя | 667 | Асфальт | 10:20:0000000:2522 |
| 11 | Автодорога ул. им. П.В. Шевелева пос. Шуя | 589 | Грунт | 10:20:0010104:50 |
| 12 | Автодорога ул. Дорожная пос. Шуя | 321 | Грунт | 10:20:0000000:2515 |
| 13 | Автодорога ул. Радужная пос. Шуя | 786 | Грунт | 10:20:0010125:268 |
| 14 | Автодорога ул. Восточная пос. Шуя | 1350 | Грунт | 10:20:0000000:10465 |
| 15 | Автодорога пер. Восточный пос. Шуя | 372 | Грунт | 10:20:0000000:10486 |
| 16 | Автодорога ул. Южная пос. Шуя | 934 | Асфальт | 10:20:0000000:10466 |
| 17 | Автодорога ул. Низовая пос. Шуя | 1147 | Грунт | 10:20:0000000:2476 |
| 18 | Мост с ул. Низовая на ул. Островная через р. Сагорва пос. Шуя | 36 | Асфальт | 10:20:0000000:2451 |
| 19 | Автодорога ул. Островная пос. Шуя | 890 | Грунт | 10:20:0000000:2668 |
| 20 | Автодорога ул. Сплавная пос. Шуя | 758 | Грунт | 10:20:0000000:2438 |
| 21 | Автодорога ул. Рыбацкая пос. Шуя | 1575 | Грунт | 10:20:0000000:2485 |
| 22 | Автодорога ул. Набережная пос. Шуя | 151 | Грунт | 10:20:0010129:54 |
| 23 | Автодорога ул. Привокзальная ст. Шуйская | 1553 | Асфальт, грунт | 10:20:0000000:5158 |
| 24 | Автодорога Петровское шоссе ст. Шуйская | 348 | Асфальт, грунт | 10:20:0000000:5180 |
| 25 | Автодорога Кондопожское шоссе ст. Шуйская | 1948 | Асфальт, грунт | 10:20:0000000:5233 |
| 26 | Автодорога пер. Горный ст. Шуйская | 357 | Асфальт, грунт | 10:20:0000000:10745 |
| 27 | Автодорога ул. Молодежная ст. Шуйская | 245 | Асфальт | 10:20:0000000:10747 |
| 28 | Автодорога ул. Сосновая ст. Шуйская | 774 | Асфальт | 10:20:0000000:10746 |
| 29 | Автодорога ул. Березовая д. Верховье | 367 | Грунт | 10:20:0000000:10748 |
| 30 | Автодорога ул. Биричева д. Верховье | 877 | Грунт | 10:20:0000000:10751 |
| 31 | Автодорога пер. Дачный д. Верховье | 91 | Грунт | 10:20:0000000:10740 |
| 32 | Автодорога пер. Нагорный д. Верховье | 100 | Грунт | 10:20:0010603:107 |
| 33 | Автодорога ул. Рябиновая д. Верховье | 458 | Грунт | 10:20:0010604:102 |
| 34 | Автодорога ул. Светлая д. Верховье | 304 | Грунт | 10:20:0000000:10739 |
| 35 | Автодорога ул. Сенная д. Верховье | 497 | Грунт | 10:20:0000000:10752 |
| 36 | Автодорога ул. Сиреневая д. Верховье | 209 | Грунт | 10:20:0000000:10749 |
| 37 | Автодорога ул. Тупик д. Верховье | 150 | Грунт | 10:20:0010605:78 |
| 38 | Автодорога ул. Укшозерская д. Верховье | 424 | Грунт | 10:20:0010605:77 |
| 39 | Автодорога ул. Хутор д. Верховье | 345 | Грунт | 10:20:0010602:161 |
| 40 | Автодорога ул. Верхняя (левый берег) д. Бесовец | 1033 | Грунт | 10:20:0000000:10744 |
| 41 | Автодорога ул. Верхняя (правый берег) д. Бесовец | 886 | Грунт | 10:20:0000000:10744 |
| 42 | Автодорога ул. Городок д. Бесовец | 656 | Грунт | 10:20:0000000:10742 |
| 43 | Автодорога ул. Луговая д. Бесовец | 287 | Грунт | 10:20:0000000:10741 |
| 44 | Автодорога ул. Мирная д. Бесовец | 390 | Асфальт, грунт | 10:20:0010907:71 |
| 45 | Автодорога ул. Солнечная д. Бесовец | 275 | Грунт | 10:20:0010906:82 |
| 46 | Автодорога ул. Нижняя д. Бесовец | 1267 | Асфальт | 10:20:0000000:10753 |

Механизированную уборку дорог регионального значения осуществляет ООО «Петрозаводское ДРСУ» и ООО «ТехРент». Механизированную уборку дорог местного значения осуществляют: ИП Иванов А.А., ООО «ГАС-Авто», ООО «СИОН», ООО «Петрозаводское ДРСУ», на основании договоров, заключаемых с организациями и индивидуальными предпринимателями.

В состав работ входит:

- Содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, включающие в себя работы с учётом сезонных условий по уходу за дорожными одеждами, полосой отвода, земляного полотна, системой водоотвода, дорожными сооружениями – элементами обустройства дорог; озеленению; организации и безопасности движения и прочие работы, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, тротуаров и дорожных сооружений в соответствии с действующей нормативной документацией;

  - Борьба с зимней скользкостью с уборкой снежных валов с обочин;

  - Содержание автобусных остановок и прилегающей к остановкам территории;

  - Нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки;

  - Содержание в чистоте и порядке стоянок автомобилей (парковок);

  - Содержание перекрестков, пешеходных переходов, индикаторов пешеходных переходов, а также подъездных дорог к пожарным водоёмам и площадок перед ними;

  - Монтаж/демонтаж искусственных неровностей для принудительного снижения скорости по соответствующему распоряжению Заказчика;

  - Работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорожных знаков в соответствии со схемой организации дорожного движения.

Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Шуйском сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

По данным ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району автомобильный парк в Шуйском сельском поселении преимущественно состоит из легковых автомобилей, в подавляющем большинстве принадлежащих частным лицам.

Таблица 2.11

Состав парка транспортных средств

| № п/п | Тип транспорта | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовой | н/д | н/д |
| 2 | Легковой | н/д | н/д |
|  | Организации | н/д | н/д |
|  | Население | н/д | н/д |
| 3 | Автобусы | н/д | н/д |
|  | ВСЕГО | н/д | н/д |

Согласно статистическим данным отмечается рост количества транспортных средств и долевое изменение состава.

Таблица 2.12

Оценка уровня автомобилизации населения

| № п/п | Показатель | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | н/д | н/д |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | н/д | н/д |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | н/д | н/д |

Специализированные парковочные комплексы и гаражные кооперативы в Шуйском сельском поселении отсутствуют. Хранение прочего личного автомобильного транспорта в пределах индивидуальной жилой застройки осуществляется на приусадебных участках. Временное хранение транспортных средств также осуществляется на дворовых территориях жилых комплексов.

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Автомобильный транспорт

По территории поселения проходят автобусные маршруты, наименование и номер маршрута представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13

Маршруты пассажирских перевозок автотранспортом, проходящих по территории поселения

| № маршрута | Пункт назначения | Дни следования |
| --- | --- | --- |
| 137 | Шуя/ММС | будни |
| 120В | ст. Шуйская ч/з Низовье, Верховье | ежедневно |
| 120Н | ст. Шуйская через Низовье | ежедневно |
| 129 | Лучевое-1 ч/з ММС, Шуйскую | ежедневно |
| 130 | Лучевое-2 ч/з ММС, Шуйскую, Низовье | ежедневно |
| 131 | Лучевое-2/Тулгуба | пятница |
| 128 | Кончезеро через ММС | будни |
| 138 | Спасская Губа ч/з Кончезеро/ММС | ежедневно |
| 133 | Кондопога/Шуя, Шуйская | ежедневно |
| 132 | Кондопога/Шуя/Шуйская | ежедневно |
| 102 | гарнизон Бесовец | ежедневно |
| 112 | гарнизон Бесовец/Верховье | ежедневно |
| 100 | гарнизон Бесовец/Аэропорт | ежедневно |
| 117Б | Виданы/гарнизон Бесовец | будни |
| 117А | гарнизон Бесовец/Виданы | ежедневно |
| 134 | Дачи Бесовец, 13 км | пт, сб, вс |
| 103 | Чална | пн, вт, ср, чт |
| 136 | Чална/Порожки | пт, сб, вс |
| 118 | Падозеро, 33 км | ежедневно |
| 104 | д. Падозеро | ежедневно |
| 104А | 28 км/д. Падозеро | ежедневно |
| 105 | Падозеро, 28 км | ежедневно |
| 139 | Сяпся через дер. Падозеро | ежедневно |
| 106 | дер. Падозеро/ Кутижма | ежедневно |

Показатели деятельности автомобильного транспорта по пассажирским маршрутам представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14

Показатели деятельности автомобильного транспорта по пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Показатель | Единицы измерения | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Охват населения регулярным транспортным сообщением | % | 100 |
| Количество выполненных рейсов по маршрутам, в год | ед. | Нет данных |
| Количество перевезенных пассажиров по регулир. тарифам, в год | чел. | Нет данных |

Водный транспорт

На территории Шуйского сельского поселения перевозки водным транспортом не осуществляются.

Воздушный транспорт

На территории Шуйского сельского поселения перевозки воздушным транспортом не осуществляются.

Железнодорожный транспорт

На территории поселения отправление пассажиров поездами дальнего следования не осуществляется.

Отправление пассажиров осуществляются только пригородным сообщением (электрички) по маршрутам:

Петрозаводск-Пасс – Медвежья Гора (поезд 6372, 6378);

Медвежья Гора – Петрозаводск-Пасс (поезд 6371, 6377).

Показатели деятельности железнодорожного транспорта представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15

Показатели деятельности железнодорожного транспорта

| Показатель | Единицы измерения | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | 4 |
| Количество выполненных рейсов | ед. | Нет данных |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | Нет данных |
| Количество перевезенных грузов | тонн | Нет данных |

Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых кварталов между собой и с социальными объектами.

Для движения пешеходов в населенных пунктах предусмотрены тротуары (тротуар имеется только по ул. Школьная в п. Шуя), также движение осуществляется по проезжим частям улиц, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории сельского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования

Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках Шуйского сельского поселения. В основном перевозятся строительные материалы, грунт и мусор.

Маршруты движения грузового транспорта пролегают без заезда в жилую зону. Это создает условия для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, особенно в периоды преобладания ветров, снижает нагрузку на дорожно-транспортную сеть сельского поселения и уровень аварийности.

Механизированную уборку дорог регионального значения осуществляет ООО «Петрозаводское ДРСУ» и ООО «ТехРент». Механизированную уборку дорог местного значения осуществляют: ИП Иванов А.А., ООО «ГАС-Авто», ООО «СИОН», ООО «Петрозаводское ДРСУ», на основании договоров, заключаемых с организациями и индивидуальными предпринимателями.

Уборка улиц в летнее и зимнее время производится с использованием ручного труда. На территории Шуйского сельского поселения уборку осуществляют дворники.

Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

В 2017 году на территории Прионежского района зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых 13 человек погибло и 58 получили травмы различной степени тяжести. Подробная информация в таблице.

Таблица 2.16

Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Показатель | Количественный показатель по Прионежскому району | Количественный показатель по муниципальному образованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего ДТП, в том числе: | 42 | Нет данных |
| 1.1 | По вине водителей |  | Нет данных |
| 1.2 | По вине пешеходов | 6 | Нет данных |
| 2 | Всего погибло людей, в том числе: | 13 | Нет данных |
| 2.1 | Водители | 6 | Нет данных |
| 2.2 | Пассажиры | 4 | Нет данных |
| 2.3 | Пешеходы | 3 | Нет данных |
| 3 | Получили травмы | 58 | Нет данных |

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в районах жилой застройки, где проходят в основном внутри квартальные дороги, прохождение маршрутов грузового автотранспорта в южной и западной части поселения без захода в жилую зону, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра

Учитывая сравнительно высокий уровень автомобилизации населения муниципального образования, немаловажным является снижение уровня двигательной активности.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Шуйского сельского поселения

Шуйское сельское поселение, располагаясь в северной части Прионежского района, имеет достаточно удобное транспортно-географическое положение и оснащено развитыми путями сообщения.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи сельского поселения с городами Петрозаводск, Кондопога, Суоярви и Олонец, с соседними муниципальными образованиями. Однако не все населенные пункты имеют связь с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием. Величина интенсивности движения автотранспорта на автодорогах соответствует параметрам присвоенных им технических категорий. Часть дорог характеризуется неудовлетворительным техническим состоянием и нуждается в проведении различных видов ремонта.

Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие, за исключением трасс внешних автомобильных дорог, проходящих по их территории. Состояние большинства улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется устройство на них твердого покрытия.

Проектные предложения выработаны на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры, учитывают имеющиеся программы по развитию транспортных коммуникаций, а также мероприятия, заложенные в проекте Схемы территориального планирования Прионежского района. К ним относятся следующие мероприятия:

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Мероприятия по обеспечению безопасности ОТИ – автодорожного моста в п. Шуя с ул. Низовой на ул. Островную через р. Сагорва;

Строительство автомобильной дороги общего пользования в районе деревни Бесовец, протяженностью 100 м;

Строительство автомобильной дороги общего пользования в районе местечка Сургуба, протяженностью 100 м;

Строительство пешеходного моста через р. Шуя – ул. Островная – ул. Рыбацкая;

Организация движения автобуса пригородного сообщения ст. Шуйская на подъездной дороге Низовье;

Строительство разворотного кольца ул. Рыбацкая, п. Шуя;

Строительство путепровода через железную дорогу на 14 км автодороги Петрозаводск – Суоярви;

Строительство мостового перехода через р. Шуя на 16 км автодороги Петрозаводск – Суоярви;

Реконструкция автомобильной дороги Петрозаводск-Суоярви.

В дополнении к перечисленным мероприятиям проектом Генерального плана предлагается:

Строительство второго главного железнодорожного пути на участке Шуйская-Лучевой в рамках усиления пропускной способности направления Волховстрой-Мурманск;

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Шуйского сельского поселения

При анализе оценки нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуется ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2018).

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения».

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 30.05.2018) «О Правилах дорожного движения».

Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 31.12.2017).

Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2035 года в редакции распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 12.05.2018) «О Транспортной стратегии Российской Федерации».

Генеральный план Шуйского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия.

Средства массовой информации (интернет-сайты администраций муниципальных образований и т.д.).

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (ред. от 18.04.2018), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 23.04.2018), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 23.04.2018) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры может осуществляться за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Средства местного бюджета составляют муниципальный дорожный фонд, источниками формирования которого являются:

акцизы на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

акцизы на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

акцизы на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

плата в счет возмещения вреда, причиняемого объектам дорожного хозяйства транспортными средствами, осуществляющими автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов;

штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

субсидии из федерального и регионального дорожного фонда на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах муниципального образования;

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в отношении объектов дорожного хозяйства муниципального образования;

денежные средства, поступающие в бюджет муниципального образования от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканные в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от исполнения таких контрактов или иных договоров;

денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

государственная пошлина за выдачу уполномоченным органом администрации муниципального образования специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

иные поступления в бюджет муниципального образования, установленные законодательством в части финансового обеспечения дорожной деятельности, а также иные источники, связанные с обеспечением дорожной деятельности.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением Совета муниципального образования о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее базового объема дорожного фонда муниципального образования и не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования по вышеуказанным источникам.

Расходы на реализацию Программы представлены в пункте 7 Программы. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Перспектива развития территории Шуйского сельского поселения рассматривается до 2035 года.

Документами территориального планирования является генеральный план Шуйского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Республики Карелия, Прионежского района и муниципального образования.

Демографический прогноз

Динамика численности населения поселения принята согласно Генеральному плану Шуйского сельского поселения, и приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Динамика численности населения

| Наименование поселений и населенных пунктов | Период (год) |
| --- | --- |
|  | Прогнозные значения |
|  | 01.01.2020 г. тыс. чел. | 01.01.2035 г. тыс. чел. |
| п. Шуя | 2,751 | 2,865 |
| п. Карельская Деревня | 0,002 | 0,002 |
| д. Косалма | 0,048 | 0,050 |
| д. Намоево | 0,014 | 0,014 |
| д. Царевичи | 0,010 | 0,010 |
| д. Шуйская Чупа | 0,026 | 0,027 |
| д. Верховье | 0,099 | 0,103 |
| д. Маткачи | - | - |
| д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п.Шуя | 0,178 | 0,185 |
| д. Бесовец (Нижний), входящая в состав п.Шуя | 0,220 | 0,230 |
| ст. Шуйская | 0,983 | 1,025 |
| ИТОГО | 4,331 | 4,511 |

Жилищный фонд

Проблема обеспечения граждан жильем – одна из наиболее актуальных.

Потребность населенных пунктов (расчетная) в площади жилых помещений приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Потребность поселения в площади жилых помещений

| Наименование населенного пункта | Норматив, кв. м/чел* | Потребность в жилых помещениях (расчетная), тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| п. Шуя | 29,0 | 35,7 | 79,8 | 102,3 |
| п. Карельская Деревня |  |  | 0,1 | 0,1 |
| д. Косалма |  |  | 1,4 | 1,8 |
| д. Намоево |  |  | 0,4 | 0,5 |
| д. Царевичи |  |  | 0,3 | 0,4 |
| д. Шуйская Чупа |  |  | 0,7 | 0,9 |
| д. Верховье, входящая в состав п.Шуя |  |  | 2,9 | 3,7 |
| д. Маткачи, входящая в состав п.Шуя |  |  | - | - |
| д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п.Шуя |  |  | 5,2 | 6,6 |
| д. Бесовец (Нижний), входящая в состав п.Шуя |  |  | 6,4 | 8,2 |
| ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя |  |  | 28,5 | 36,5 |
| ИТОГО |  |  | 125,6 | 161,0 |

*Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

Объекты социально-бытового обслуживания

Потребность (расчетная) в объектах социально-бытового обслуживания приведена в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Потребность в объектах социально-бытового обслуживания

| Комплекс объектов | Норматив | Обеспеченность | Радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Значение | Ед. изм. | Факт | 2020 г. | 2035 г. |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест/ тыс. чел | 30 | мест | 223 | 130 | 135 | 500 |
| Муниципальные образовательные учреждения, в том числе: |  | 100 |  | 388 | 433 | 451 | 500 |
| X – XI классы |  | 11 |  | - | 48 | 50 | 500 |
| Учреждения дополнительного образования, в том числе: |  | 10 |  | - | 43 | 45 | - |
| центр творчества юных |  | 3.3 |  | - | 14 | 15 | - |
| спортивные |  | 2.3 |  | 2 объекта | 10 | 10 | - |
| искусств и музыкальные |  | 2.7 |  | 1 объект | 12 | 12 | - |
| технические |  | 0.9 |  | - | 4 | 4 | - |
| Стационары всех типов | объект | 1 | объект | - | 1 | 1 | - |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара |  | 1 |  | 1 объект | 1 | 1 | 1000 |
| Станция (подстанция) скорой помощи | автомобиль/тыс. чел | 0.1 | автомобиль | - | 1 | 1 | 15 мин на специальном автомобиле |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | - | объект | 2 | 1 | 1 | - |
| Аптека | кв. м/тыс. чел | 14 | кв. м | 1 объект | 61 | 63 | 500 м |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки/ребенок | 4 | порций | - | - | - | - |
| Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | мест/ тыс. чел | 3 | мест | - | 13 | 14 | не более 300 м от пожарных депо |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) |  | 60 | мест | 265 | 260 | 271 | - |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей |  | 0.5 | мест | - | 1 | 1 | - |
| Детские дома-интернаты |  | 3 | мест | - | 1 | 1 | - |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м/тыс. чел | 55 | кв. м | 1 объект | 1 | 1 | 750 |
| Танцевальные залы | мест/ тыс. чел | 6 | мест | - | 2 | 2 | - |
| Клубы | мест | 320 |  | 2 объекта | 1 | 1 | - |
| Кинотеатры | мест/ тыс. чел | 35 |  | - | 152 | 158 | - |
| Лектории |  | 2 |  | - | 9 | 9 | - |
| Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов |  | 3 |  | - | 13 | 14 | - |
| Массовые библиотеки |  | 5 |  | 2 объекта | 22 | 23 | - |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га/тыс. чел | 0,7 | га | 1 объект | 3 | 3 | 500 |
| Спортивный зал общего пользования, площадь пола | кв. м/ тыс. чел | 70 | кв. м | 1 объект | 303 | 316 | 500 |
| Детско-юношеская спортивная школа, площадь пола |  | 10 |  | - | 43 | 45 | 30 мин |
| Площадь торговых объектов, в том числе: |  | 336,9 |  | - | 1459 | 1520 | - |
| площадь торговых объектов по продаже продовольственных товаров, |  | 102,8 |  | 300 | 445 | 464 | 500 |
| площадь торговых объектов по продаже непродовольственных товаров |  | 234,1 |  | 60 | 1014 | 1056 | 500 |
| Предприятие общественного питания | мест/ тыс. чел | 40 | мест | 162 | 173 | 180 | 500 |
| Объекты бытового обслуживания | объект |  | объект | 3 объекта | 0 | 0 |  |
| Предприятие по стирке белья | кг/ (смену* тыс. чел.) | 40 | кг/ смену | - | 173 | 180 | 500 |
| Прачечная самообслуживания |  | 20 |  | - | 87 | 90 | 500 |
| Предприятия по химчистке |  | 2,3 |  | - | 10 | 10 | 500 |
| Фабрики-химчистки |  | 2,3 |  | - | 10 | 10 | 500 |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка |  | 1,2 |  | - | 5 | 5 | 500 |
| Банно-оздорови-тельный комплекс | мест/ тыс. чел | 7 | мест | - | 30 | 32 | - |
| Общественный туалет | прибор/тыс. чел | 1 | прибор |  | 4 | 5 | - |
| Кладбище | га/ тыс. чел | 0,24 | га | - | 1 | 1 | - |
| Кладбище урновых захоронений после кремации |  | 0,02 | га | - | 0 | 0 | - |
| Отделение, филиал банка | объект/тыс. чел | 0,5 | объект | 1 |  |  | 500 |
| Отделение связи | объект | 1 | объект | 2 | 4 | 5 | 500 |
| Пожарное депо | автомобиль/тыс. чел | 0,4 | автомобиль | 1 добровольно пожарная дружина | 2 | 2 | 3000 |

*Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

Прогноз транспортного спроса Шуйского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом.

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда сложившая, благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории муниципального образования предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в муниципальном образовании, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, развитие кварталов перспективной застройки, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Учитывая сдержанные темпы роста демографической ситуации в поселении можно сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Шуйского сельского поселения не планируется.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортное обслуживание населенных пунктов сельского поселения по-прежнему будет ориентировано на маршрутную сеть пригородных автобусов и железнодорожный транспорт. Требуется благоустройство существующих остановочных павильонов (устройство крытых навесов, малых архитектурных форм).

На расчетный срок уровень автомобилизации может возрасти до 550 легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 1000 жителей. Парк легковых автомобилей составит около 2,481 тыс. автомобилей. В основном хранение легковых автомобилей будет осуществляться на придомовых участках в зонах индивидуальной и малоэтажной застройки.

Потребность (расчетная) в емкости закрытых и открытых стоянок для постоянного хранения автомобилей приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Потребность в емкости стоянок

| Наименование населенного пункта | Норматив, машиномест/тыс. чел.* | Емкость стоянок (расчетная), машиномест |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| п. Шуя | 350 | 550 | 963 | 1576 |
| п. Карельская Деревня |  |  | 1 | 1 |
| д. Косалма |  |  | 17 | 28 |
| д. Намоево |  |  | 5 | 8 |
| д. Царевичи |  |  | 3 | 6 |
| д. Шуйская Чупа |  |  | 9 | 15 |
| д. Верховье, входящая в состав п.Шуя |  |  | 35 | 57 |
| д. Маткачи, входящая в состав п.Шуя |  |  | - | - |
| д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п.Шуя |  |  | 62 | 102 |
| д. Бесовец (Нижний), входящая в состав п.Шуя |  |  | 77 | 127 |
| ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя |  |  | 344 | 563 |
| ИТОГО |  |  | 1516 | 2481 |

*Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

Потребность (расчетная) в емкости гостевых стоянок для временного хранения автомобилей приведена в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Потребность в емкости стоянок для временного хранения автомобилей

| Наименование населенного пункта | Норматив, машиномест/тыс. чел.* | Емкость стоянок (расчетная), машиномест |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. |
| п. Шуя | 40 | 110 | 115 |
| п. Карельская Деревня |  | 0 | 0 |
| д. Косалма |  | 2 | 2 |
| д. Намоево |  | 1 | 1 |
| д. Царевичи |  | 0 | 0 |
| д. Шуйская Чупа |  | 1 | 1 |
| д. Верховье, входящая в состав п.Шуя |  | 4 | 4 |
| д. Маткачи, входящая в состав п.Шуя |  | - | - |
| д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п.Шуя |  | 7 | 7 |
| д. Бесовец (Нижний), входящая в состав п.Шуя |  | 9 | 9 |
| ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя |  | 39 | 41 |
| ИТОГО |  | 173 | 180 |

*Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

Потребность (расчетная) в станциях технического обслуживания автомобилей приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Потребность (расчетная) в заправочных станциях и станциях технического обслуживания автомобилей

| Наименование | Норматив на 1 автомобиль* | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. |
| Посты на станциях технического обслуживания | 0,005 | 8 | 13 |
| Колонки на автозаправочных станциях | 0,000833 | 1 | 1 |

*Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

В проекте Генерального плана предусматривается строительство второго главного железнодорожного пути на участке Шуйская-Лучевой в рамках усиления пропускной способности направления Волховстрой-Мурманск

Прогноз развития дорожной сети

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет:

качественного содержания;

осуществление контроля за перевозкой грузов;

инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог;

применения новых технологий и материалов;

разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

Таблица 3.7

Прогнозные значения развития дорожной сети (без улиц населенных пунктов) до 2035 года, км

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| Вариант 2 | 94,7 | 94,7 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |
| Вариант 3 | 94,7 | 94,8 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035 года, представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035 года, ед.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения МО, тыс. чел. | 3,964 | 4,148 | 4,331 | 4,343 | 4,355 | 4,511 |
| Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 350 | 350 | 350 | 363 | 377 | 550 |
| Количество автомобилей у населения, ед. | 1387 | 1452 | 1516 | 1577 | 1642 | 2481 |

Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения по Шуйскому сельскому поселению до 2035 года представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9

Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2035 года

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных ДТП | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

Провести анализ по прогнозным значениям показателей безопасности дорожного движения невозможно из-за отсутствия данных по существующему числу зарегистрированных ДТП.

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем, что в итоге и является главной целью создания ИТС.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 2.10.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

По итогам анализа и моделирования приведенного в разделе 3 следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является Вариант 3.

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, новых микрорайонов, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения.

В таблице 4.1 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 4.1

Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Варианты развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вариант 3 (экономически обоснованный) | Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) | Вариант 1 (базовый) |
| 1 | Индекс нового строительства | % | 40 | 15 | 0 |
| 2 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 0 | 45 | 90 |
| 3 | Прирост протяженности дорог | % | 0,2 | 0,1 | 0 |
| 4 | Общая протяженность | км | 94,9 | 94,8 | 94,7 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт

Мероприятия не предусматриваются.

Водный транспорт

Мероприятия не предусматриваются.

Воздушный транспорт

Мероприятия не предусматриваются.

Железнодорожный транспорт

Таблица 5.1

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по железнодорожному транспорту

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Строительство второго главного железнодорожного пути на участке Шуйская-Лучевой в рамках усиления пропускной способности направления Волховстрой-Мурманск | До 2035 года |

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Таблица 5.2

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Организация движения автобуса пригородного сообщения ст. Шуйская на подъездной дороге Низовье | До 2022 года |

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия не предусматриваются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Таблица 5.3

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Строительство пешеходного моста через р. Шуя – ул. Островная – ул. Рыбацкая | До 2022 года |
| Строительство мостового перехода через р. Шуя на 16 км автодороги Петрозаводск – Суоярви | До 2030 года |

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию сети дорог

В целях повышения качественного уровня дорог Шуйского сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог муниципального образования (таблица 5.4).

Таблица 5.4

Мероприятия по развитию сети дорог

| Мероприятие | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | До 2022 года |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования в районе деревни Бесовец, протяженностью 100 м | До 2022 года |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования в районе местечка Сургуба, протяженностью 100 м | До 2022 года |
| Реконструкция автомобильной дороги Петрозаводск – Суоярви | До 2030 года |
| Реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия | До 2030 года |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Таблица 6.1

Мероприятия по организации дорожного движения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Мероприятия по обеспечению безопасности ОТИ – автодорожного моста в п. Шуя с ул. Низовой на ул. Островную через р. Сагорва | До 2022 года |
| Строительство разворотного кольца ул. Рыбацкая, п. Шуя | До 2022 года |
| Строительство путепровода через железную дорогу на 14 км автодороги Петрозаводск – Суоярви | До 2030 года |
| Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков | 2018-2035 |

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем на территории Шуйского сельского поселения не планируются ввиду их нецелесообразности.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения не планируются.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 6.2

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 2019-2035 |
| Мониторинг реализации программы | 2018-2035 |

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств федерального, республиканского, районного, местного бюджетов и с привлечением средств внебюджетных источников.

Таблица 7.1

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

| Мероприятия | Источник финансирования | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта: |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство второго главного железнодорожного пути на участке Шуйская-Лучевой в рамках усиления пропускной способности направления Волховстрой-Мурманск | Федеральный бюджет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |
| Организация движения автобуса пригородного сообщения ст. Шуйская на подъездной дороге Низовье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |
| Строительство пешеходного моста через р. Шуя – ул. Островная – ул. Рыбацкая | Муниципальный бюджет | 15000 |  |  |  | 7500 | 7500 |  |
| Строительство мостового перехода через р. Шуя на 16 км автодороги Петрозаводск – Суоярви | Региональный бюджет | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию сети дорог |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальный бюджет | 8000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования в районе деревни Бесовец, протяженностью 100 м | Региональный бюджет | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования в районе местечка Сургуба, протяженностью 100 м | Региональный бюджет | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги Петрозаводск – Суоярви | Региональный бюджет | 4500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3250 |
| Реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия | Федеральный бюджет | 27000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 19500 |
| Мероприятия по организации дорожного движения |
| Мероприятия по обеспечению безопасности ОТИ – автодорожного моста в п. Шуя с ул. Низовой на ул. Островную через р. Сагорва | Муниципальный бюджет | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Строительство разворотного кольца ул. Рыбацкая, п. Шуя | Региональный бюджет | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| Строительство путепровода через железную дорогу на 14 км автодороги Петрозаводск – Суоярви | Региональный бюджет | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |
| Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков | Федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, | 360 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 260 |
| Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |
| Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | Местный бюджет | 130 |  |  | 30 |  |  | 100 |
| Мониторинг реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве, реконструкции или ремонте каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Цель программы – обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Таблица 8.1

Оценка эффективности мероприятий

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры – авиационный транспорт | Число вертолетных площадок, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество взлетно-посадочных полос, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество аэропортов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Число вокзалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число остановочных площадок | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Железнодорожных станций, остановочных пунктов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Доля пешеходных переходов, дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
|  | Число велодорожек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Велосипедное движение, число пунктов хранения велосипедов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число мест стоянок транспорта коммунальных служб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число мест стоянок транспорта дорожных служб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие сети дорог, км | 94,7 | 94,8 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| ж) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| з) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Число внедренных ИТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта – сегмент речной транспорт | Число причалов, лодочных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее 25 июня 2016 года должны быть разработаны и утверждены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.

В целях информационной открытости программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шуйского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия до 2035 года» подлежит размещению на официальном портале органов местного самоуправления Шуйского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организация контроля за реализацией программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы (муниципальным заказчиком), является администрация Шуйского сельского поселения.

Управление реализацией Программы является администрация Шуйского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является администрация Шуйского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

Контроль выполнения программных мероприятий, подготовки бюджетной заявки по финансированию предусмотренных программой мероприятий на каждый год, уточнению затрат по направлениям программы, срокам их реализации, составу исполнителей в соответствии с результатами выполнения программных мероприятий за год, подготовке годового отчета о ходе реализации программы и эффективности использования бюджетных средств возлагаются на администрацию Шуйского сельского поселения.

Прекращение или изменение настоящей муниципальной программы производиться на основании соответствующего постановления администрации Шуйского сельского поселения.

Механизм обновления программы и внесения изменений

В процессе реализации Программы мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры могут корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Шуйского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации муниципального образования.